Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса котировок на выполнение работ по ремонту помещения структурного подразделения «Модерн» МОУДОДиПМ «Радуга»

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице  департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики извещает о проведении запроса котировок на выполнение работ по ремонту помещения структурного подразделения «Модерн» МОУДОДиПМ «Радуга», расположенного по ул. Советская, 53

# Запрос котировок проводится для нужд МОУДОДиПМ «Радуга»

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2007 год.

Наименование, характеристики и объем работ:

| №пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Раздел 1. Замена трубопровода, ремонт приямков, отмостки |  |
| ТРУБЫ |
| 1 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: -50 мм | 100м трубопроводов | 0,5 |  |
| 2 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм | м | 50 |  |
| 3 | Крепления | кг | 30 |  |
| ПРИЯМКИ |
| 4 | Разборка стен из кирпича подземной части жилых зданий | 10 мЗ строительного объема | 0,75 |  |
| 5 | Кладка стен приямков и каналов | 1 мЗ кладки | 7,5 |  |
| 6 | Установка металлических решеток приямков | 1 т металлических изделий | 0,18 |  |
| ОТМОСТКИ |
| 7 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см | 1QOO м2 покрытия | 0,028 |  |
| 8 | При изменении толщины слоя на 1 см добавлять или исключать к норме 27-06-002- 17 _ | 1000 м2 покрытия | -0,028 |  |
| 9 | Арматура для монолитных железобетонных конструкций | т | ...Д056 |  |
| Раздел 2. Зал хореографии - |  |
| ПОЛЫ |
| 10 | Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги | 100 м2 основания | 0,768 |  |
| 11 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | Ю0.м2 основания | 0,768 |  |
| 12 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 100 м2 основания | 0,768 |  |
| 13 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее, с защитой рубероидом: первый слой | 100 м-2 изолируемой поверхности | 0,768 |  |
| 14 | Укладка лаг: по кирпичным столбикам | 100м2пола | 0,768 |  |
| 15 | Устройство покрытий из брусков | 100м2 покрытий | 0,768 |  |
| 16 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,768 |  |
| 17 | Смена вентиляционных решеток | 100 штук | 0,04 |  |
| ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ НОВОЙ РАЗДЕВАЛКИ |
| 18 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100м2 окрашиваемой поверхности... | 0,35 |  |
| 19 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | 1 мЗ | 0,2 |  |
| 20 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100м2 проемов | 0,016 |  |
| 21 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных | комплект | 1 |  |
| 22 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0432 |  |
| 23 | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг | 100шт. | 0,01 |  |
| 24 | Установка радиаторов: чугунных | 100 квт радиаторов и конвекторов | '0,0123 |  |
| 25 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 25 мм | 100м трубопроводов | 0,06 |  |
| 26 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных неоцинкованйых труб с гильзами для систем отопления, диаметром 25 мм | м | 6 |  |
| 27 | Смена санитарных приборов: смывных бачков | 100 приборов | 0,01 |  |
| 28 | Смена санитарных приборов: унитазов | 100 приборов | 0,01 |  |
| Раздел 3. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ВСЕГО ПОМЕЩЕНИЯ |  |
| СТЕНЫ, ПОТОЛКИ |
| 29. | Смена обоев: улучшенных | 100м2 оклеенной поверхности | 3,45 |  |
| 30. | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100м2 | 2,98 |  |
| ПОЛЫ |
| 31. | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 1,38 |  |
| 32. | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 1,72 |  |
| 33. | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в два слоя | 100 м2 покрытий | 1,72 |  |
| 34. | Смена простильных дощатых полов: полная смена досок | 100м2пола | 0,952 |  |
| 35. | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности | 1,72 |  |
| 36. | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее, с защитой рубероидом: первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,952 |  |
|  | 37. | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит плошадью: до 20 м2 | 100 м2 основания | 0,952 |  |
|  | 38. | Устройство покрытий из линолеума на клее: КН-2 | 100м2 покрытия | 0,952 |  |
|  | 39. | Устройство плинтусов: деревянных | 1 00 м плинтусов | 1,38 |  |
|  | 40. | Смена вентиляционных решеток | 100 штук | 0,16 |  |
|  | Раздел 6. КОМНАТА ВОКАЛА |  |
|  | 41. | Устройство перегородок в жилых зданиях однорядном с . двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или пшсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции ' | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,029 |  |
|  | 42. | Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм , | м2 | -3,045 |  |
|  | 43. | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,104 |  |
|  | 44. | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,024 |  |
|  | 45. | Скобяные изделия для блоков входных однопольных | комплект | 1 |  |
|  | 46. | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0576 |  |

Требования заказчика к работам:

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установленным действующими СНиП.

Выполнение работ: по адресу г. Новосибирск, ул. Советская, 53.

Срок и условия выполнения работ: с момента заключения договора по 01.03.2008.

Максимальная цена муниципального контракта: 250000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей.

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, прочие накладные расходы,  и остается неизменной в течение всего срока выполнения. При занижении цен в СЦМ стоимость материалов более чем на 10% от фактической цены, стоимость принимать по счёт фактурам фактической цены материала.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 , кабинет  № 420б момента размещения на сайте до 17.00 часов «12» декабря  2007.

Форма подачи котировочных заявок: в письменной форме, в форме электронного документа (в соответствии с требованиями ФЗ от 10.01.2002 № 1 «Об электронной цифровой подписи»)

Срок и условия оплаты: до 31 декабря 2007 года после подписания акта выполненных работ перечислением на расчетный счет.

Документация, входящая в заявку на участие в запросе котировок:

- Котировочная заявка

- Действующая лицензия на выполнение работ указанных в дефектной ведомости

- Локальная смета (смету составлять с использованием коэффициентов индексации в соответствии с действующими распорядительными документами мэрии)

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Е.В. , тел. 2274546.

Срок заключения муниципального контракта: не позднее 10 дней со дня подписания протокола комиссии.

Приложение 1

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на ___________________________________________________________

(предмет  запроса котировок)

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика продукции | параметры и характеристики продукции (товаров, работ, услуг) |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |
| 7. | Количество, штук |  |
| 8. | Срок поставки продукции |  |
| 9. | Место поставки продукции |  |
| 10. | Срок заключения муниципального контракта | не позднее 20 дней со дня подписания протокола |
| 11. | Цена за 1 ед. продукции с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы и обязательных платежей, рублей |  |
| 12. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей |  |

Руководитель предприятия     ___________________________ Ф И О

МП                      __________дата

Приложение 2

Договор N _____

Г. Новосибирск                                  «  »         2007 г.

___________________________________________, именуемый_ в дальнейшем

(наименование Заказчика)

Заказчик, в лице ________________________________, действующего на

(должность, фамилия, имя, отчество)

основании ______________________________________, с одной стороны,

(положения, доверенности, Устава)

и _______________________________________________________________,

(наименование предприятия, учреждения, организации)

именуем_ в дальнейшем Исполнитель, в лице _______________________,

(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _____________________________________,

(Устава,положения,доверенности)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем  Стороны,  заключили  настоящий  Договор  о

нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.  По  договору   возмездного  оказания  услуг  Исполнитель

обязуется  по заданию Заказчика оказать услуги, перечисленные

в Приложении 1 настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить

эти услуги (далее услуги).

1.2. Услуги  считаются   оказанными  после  подписания  акта о

выполнении   услуг   по  настоящему   Договору  Заказчиком или его

уполномоченным представителем.

2. Сумма договора и порядок расчетов

2.1. Цены на услуги указаны в смете (Приложение 1) на условиях

конкурса от « » 2007г.(протокол №)

2.2. Услуги  оплачиваются  Заказчиком в строгом соответствии с

объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований 2007г. по : КВСР КФСР КЦСР

КВР,КЭСР.СубКЭСР. Тип средств-

2.3. Сумма настоящего Договора составляет ___________________,

(сумма цифрами и

прописью)

в том числе НДС __% ______________________________________________

(сумма цифрами и прописью)

2.3. Оплата по настоящему Договору производится: на основании актов выполненных

работ, подписанных сторонами.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Исполнитель обязуется выполнить указанную в настоящем договоре работу в

Следующий срок с      по      год.

3.1.2. гарантийный срок-      .

3.1.3  Оказать услуги надлежащего качества

3.1.4. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 3.1.1 настоящего Договора.

3.1.5. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работы, в течение 15___ дней.

3.1.6. Выполнить работу лично.

3.1.7. Представить отчет об исполнении услуг и иные документы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Оплатить услуги по цене, указанной в п. 2.3 настоящего Договора, в соответствии с конкурсной документацией.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

3.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания акта о выполнении услуг, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

4. Ответственность сторон

4.1. За нарушение срока оказания услуг, указанного в п. 3.1.1. настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню из расчета _0,1_% от суммы Договора за каждый день просрочки.

4.2. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату оказанных услуг, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета.

4.3. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

6. Порядок изменения и расторжения договора

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

6.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

6.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

6.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее чем за ___10_________ дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

6.5. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне, переуступить право требования долга третьему лицу.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий Договор вступает в действие со дня подписания и действует до 31.12.2007г. (или до исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по настоящему Договору).

7.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

- Смета на сумму-______________________________________________________________________

- _______________________________________________________________________

7.5. Другие условия по усмотрению Сторон _______________________________________

7.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение: Смета 			   – Приложение 1

Копия лицензии 	   - Приложение 2

Протокол       	   - Приложение 3

8. Местонахождение и банковские реквизиты сторон

--------------------------------

<*> Данный раздел необходимо располагать целиком на одном листе без разрыва с текстом.

ЗАКАЗЧИК                          ИСПОЛНИТЕЛЬ

____________________________           ________________________________

юридический и фактический             (юридический и фактический

____________________________           ________________________________

адрес, банковские                      адрес, банковские

____________________________           ________________________________

реквизиты, ИНН)                        реквизиты, ИНН)

____________________________           ________________________________

(должность, подпись,                   (должность, подпись,

инициалы, фамилия)                     инициалы, фамилия)

М.П.                                    М.П.

С О Г Л А С О В А Н О:

Начальник УФ и НП                               Б.В.Буреев

Начальник УФ и НП   района

М.П.

Председатель комитета по

делам молодежи мэрии                            Я. Ю. Малашенко

Юридическая служба департамента