И З В Е Щ Е Н И Е

о размещении муниципального заказа путем  запроса котировок на выполнение работ

по ремонту сантехнического узла 1 этажа в  МОУ «Средняя школа № 12»

Центрального района города Новосибирска

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34  (электронный  адрес  официального  сайта города Новосибирска:  www.novo-sibirsk.ru),  в  лице  администрации Центрального района, расположенной по адресу: 630007, г Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33 а, извещает о проведении 18 апреля 2008 года запроса котировок  на выполнение работ по ремонту сантехни-ческого узла 1 этажа в МОУ средней школе № 12  Центрального района г. Новосибирска.

# Запрос котировок проводится для нужд: МОУ «Средняя школа № 12» Центрального района г. Новосибирск, ул. Серебренниковская , 10

# Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2008 г. (тип средств 01.01.00)

Наименование, характеристика работ и объем работ: согласно приложению к настоящему извещению.

Требования к выполняемым работам: качество выполняемых работ должно удовлетворять нормам и требованиям установленным в действующих СНиП и СанПин. Срок гарантии качества на выполненные работы не менее одного года с момента передачи результата работы Заказчику. Муниципальный контракт будет заключен с участником, имеющим лицензию на данный вид деятельности. Локальный сметный расчет предоставить на бумажном и электронном носителях.

# Место выполнения работ: МОУ «Средняя школа № 12», г. Новосибирск, ул. Серебренниковская , 10

Максимальная цена муниципального контракта: 220 000 (двести двадцать тысяч рублей).

Цена контракта определяется согласно локальному сметному расчету с соблюдением  следующих правил ценообразования: смета составляется на основе сметно-нормативной базы ГЭСН-2001,  привязанная к условиям Новосибирской области (ТЭР, ТЭРр, ТЭРм, ТЭРп- 2001) с переводом в текущий уровень цен по индексам Новосибирской области (сборник № 32), выпускаемым администрацией  Новосибирской области с учетом рекомендаций мэрии г. Новосибирска, в файле программного комплекса Гранд-смета.

Срок выполнения работ: работы должны быть выполнены до 18.08.2008 г.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33 а, кабинет  № 17 с момента размещения на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru до 1000 часов 17 апреля 2008 года.

Срок и условия оплаты: по безналичному расчету с предоплатой в размере 30% , оставшаяся сумма в размере 70% - после подписания актов выполненных работ с отсрочкой платежа не более 30 дней.

Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Долженкова Нина Николаевна, тел.2231809,

по документации Дроздова Любовь Алексеевна, т.2238731.

Срок заключения муниципального контракта: не ранее чем через пять дней и не позднее чем  через 20 дней после подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Заместитель главы администрации                                                                                    Т.В. Попик

Приложение

Дефектная ведомость

Ремонт сантехнического узла 4 этажа в МОУ «Средняя школа № 12»

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,5 |
| 2 | Разборка кладки стен из: кирпича | 10 м3 кладки | 0,08 |
| 3 | Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных | 100 м2 | 0,05 |
| 4 | Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах: каркасных и в перегородках | 100 коробок | 0,02 |
| 5 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |
| 6 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,06 |
| 7 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,2 |
| 8 | Разборка плинтуса : цементных и из керамической плитки | 100 м плинтусов | 0,22 |
| 9 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,04 |
| 10 | Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене | 100 приборов | 0,04 |
| 11 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 |
| 12 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопровод | 0,4 |
| 13 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,08 |
| 14 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,02 |
| 15 | Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0,04 |
| Раздел 2. Общестроительные работы |  |  |
| 16 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,46 |
| 17 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,03 |
| 18 | Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа: до 4 м | 100 м2 перегородок | 0,08 |
| 19 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,04 |
| 20 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,08 |
| 21 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,02 |
| 22 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,1 |
| 23 | Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 % | 100м2 поверхности | 0,45 |
| 24 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,62 |
| 25 | Монтаж потолков подвесных: типа "Армстронг" | 100 м2 | 0,2 |
| 26 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,2 |
| 27 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,2 |
| 28 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,2 |
| 29 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,2 |
| 30 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0,24 |
| 31 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 4 |
| 32 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 3, нормативное время пробега 1,264 час | 1 т | 4 |
| Раздел 3. Сантехнические работы |  |  |
| 33 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 0,12 |
| 34 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |
| 35 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 0,08 |
| 36 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0,08 |
| 37 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт | 5 |
| 38 | Установка умывальников одиночных с пъедесталом: с подводкой холодной и горячей воды марки «Стиль» , размер 550х430 мм (или эквивалент) | 10 комплектов | 0,2 |
| 39 | Установка унитазов марки «Сириус Компакт» (или эквивалент): с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,5 |
| 40 | Установка трапов диаметром: 100 мм | 10 комплектов | 0,2 |
| 41 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |
| Раздел 4. Электромонтажные работы |  |  |
| 42 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0,2 |
| 43 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,04 |
| 44 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 |

Котировочная заявка

на участие в размещении муниципального заказа

на ___________________________________________________________

(предмет  запроса котировок)

| 1. | Наименование юридического лица, (ФИО для ИП) участника размещения заказа | Полное наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое наименование |  |
| 2. | Основные реквизиты участника размещения заказа | 2.1. Форма собственности |  |
|  |  | 2.2. Организационно-правовая форма |  |
|  |  | 2.3. ИНН |  |
|  |  | 2.4. Код по ОКОНХ ОКВЭД |  |
|  |  | 2.5 Код по ОКПО |  |
|  |  | 2.6 Банковские реквизиты |  |
| 3. | Адрес участника размещения заказа | 3.1. Место нахождения (место регистрации) |  |
|  |  | 3.2. Почтовый адрес |  |
|  |  | 3.3. Адрес эл. почты |  |
| 4. | Руководитель | 4.1. Ф. И. О. |  |
|  |  | 4.2. Должность |  |
|  |  | 4.3. Телефон |  |
|  |  | 4.4. Факс |  |
| 5. | Характеристика работ |  |
| 6. | Сроки и условия оплаты |  |
| 7. | Объемы работ |  |
| 8. | Срок выполнения работ |  |
| 9. | Согласие участника исполнить условия муниципального контракта |  |
| 10. | Срок заключения муниципального контракта |  |
| 11. | Цена за 1 единицу включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы и обязательных платежей, рублей |  |
| 12. | Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей |  |

Руководитель      ___________________________ Ф И                       М.П.       _________дата

Проект муниципального контракта на выполнение работ

по ремонту сантехнического узла 1 этажа  в МОУ «Средняя школа № 12»

г. Новосибирск                                                                                          «___» ___________ 2008г.

Муниципальный заказчик - Главное управление образования мэрии  города Новосибирска – от имени муниципального образования города Новосибирска в лице председателя комиссии по размещению муниципального заказа при администрации Центрального района города Новосибирска Захарова Геннадия Павловича, действующего на основании Постановления мэра г. Новосибирска от 27.03.2006 № 333 ,именуемый в дальнейшем «Заказчик», и __________, в лице __________ , действующего на основании _________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,с другой стороны, по итогам проведенного «____» ___________ 2008г. запроса котировок на размещение муниципального заказа (протокол заседания комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок от «__»___________ 200__г. №_____), заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту – контракт) на следующих условиях :

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы: по ремонту сантехнического узла 1 этажа в МОУ «Средняя школа № 12», по адресу: ул. Серебренниковская , 10 (далее Работа) Заказчикам, указанным  Муниципальным Заказчиком (Приложение 2), а Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненной Работы  совместно с главным распорядителем бюджетных средств.

1.2.  Объем Работы, ее цена определяются согласно Приложению.

1.3. Качественные характеристики Работы, а также условия ее выполнения определяются в соответствии с документацией о запросе котировок от «__» __________2008г.

1.4. Устанавливаемое оборудование должно иметь сертификат соответствия, должно соответствовать проектной документации,  иметь гарантию качества не менее 1 года с момента ввода в эксплуатацию.

1.5. Объемы Работ  определяются договорами на выполнение работ по ремонту сантехнического узла , заключенными между Подрядчиком и Заказчиком в соответствии с Контрактом, на основании извещений о прикреплении.

2. Права и обязанности сторон

2.1 Муниципальный Заказчик обязуется:

2.1.1. Обеспечить заключение договора выполнения работ , для чего в течение 5 дней со дня подписания Контракта направить Заказчику  извещение о прикреплении Заказчика к Подрядчику.

Извещение является основанием заключения договора на выполнение работ по ремонту сантехнического узла.

2.1.2. Обеспечить оплату Работы по договору  совместно с главным распорядителем бюджетных средств.

2.1.3. В случае получения от Подрядчика уведомления указанного в п.2.2.2 Контракта в течение 10 дней со дня получения уведомления выдать извещение о прикреплении к нему другого Заказчика.

2.2. Подрядчик обязуется:

2.2.1. Подписать в течение 10 дней со дня получения  договор  на выполнение работ по ремонту сантехнического узла , направленный ему Заказчиком, а при наличии разногласий по условиям договора в этот же срок составить протокол разногласий и направить его вместе с подписанным договором Заказчику.

2.2.2. В случае отказа Заказчика полностью или частично от работы, указанной в извещении о прикреплении, и от заключения договора на ее выполнение незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

В договор включаются условия исполнения Контракта, предложенные Подрядчиком (победителем в проведении запроса котировок) в заявке на участие в запросе котировок.

3. Цена Работы и сумма Контракта

3.1. Цена выполняемой по  Контракту Работы определена решением комиссии от «____»_________________ 2008г. и включает в себя НДС, затраты на доставку, погрузочно-разгрузочные работы, установку, ввод в эксплуатацию и прочие накладные расходы.

3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока выполнения Работ.

3.3. Общая сумма Контракта составляет________(___________) рублей, в т. ч. НДС-_____(__________) рублей.

4. Источник финансирования

Источником финансирования исполнения  Контракта является бюджет г. Новосибирска.

5. Формы, сроки и порядок оплаты

Формы, сроки и порядок оплаты выполненной Работы определяются договорами на выполнение работ по ремонту сантехнического узла в соответствии с документацией о запросе котировок.

6. Срок исполнения Контракта

6.1. Выполнение Работ по ремонту сантехнических узлов осуществляется до 01.08.2008 года.

6.2. Конкретные сроки выполнения Работы, а также порядок осуществления приемки выполненной  Работы, на соответствие объема и качества требованиям, установленным п.1.3 настоящего Контракта, определяются договорами на выполнение работ по ремонту сантехнического узла.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне  неустойку, которая  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного  Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного  Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Расторжение Контракта

Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Прочие условия

9.1. Контракт считается заключенным и вступает в силу только после его подписания сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии г. Новосибирска, указанными в Контракте.

9.2. Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и НП мэрии г. Новосибирска.

9.3. Все вопросы, не урегулированные Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Ни одна сторона не имеет права:

-поручить исполнение своих обязательств по настоящему Контракту третьему лицу;

-переуступить право требования долга третьему лицу.

10. Срок действия Контракта

10.1. Начало – с момента заключения Контракта и до 31 декабря 2008 года.

11. Порядок разрешения споров

11.1. В случае возникновения между Заказчиком и Подрядчиком любых споров и разногласий, связанных с Контрактом или выполнением (невыполнением) любой стороны обязательств по нему, стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

11.2.Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Контракта:

-Приложение №1: локальная смета;

-Приложение №2: реестр Заказчиков;

-Протокол заседания комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок на выполнение работ по ремонту сантехнического узла 1 этажа в МОУ «Средняя школа № 12» от «__»___________ 2008г. №_____).

12. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

| Муниципальный Заказчик ИНН 5406011228 КПП 540601001 Место нахождения: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая,33а Телефон 223-14-40 Глава администрации Центрального района ___________________Г.П.Захаров М.П. | Подрядчик ИНН КПП Место нахождения: ___________________ ___________________ _________________Подпись М.П. |
| --- | --- |

Согласовано:

Главный распорядитель бюджетных средств

начальник Главного управления образования                                                               Г. А. Старцев